Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

А К Т

общего осмотра здания

г. Моздок                                                                                                                          20.01.2020 г.

Здание № 1а по ул. Б.Хмельницкого

Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки_1975 _

1.2 Материал стен_кирпич

1.3 Кол-во этажей__5_

1.4 Наличие: тех-го подполья ( подвала)_есть_

электрощитовая ____есть_____

бойлера (водоповысительной устан.)_нет

теплового узла________нет________

1.5 Объем здания_10735_куб.м.

1.6 Общая площадь_4478,7_кв.м.

1.7 Общая площадь квартир_2683,7_кв.м.

1.8 Кол-во квартир__60_

1.9 Площадь нежилых помещений__-__кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»______________________Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»_________________________Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»_________________Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

| Часть зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефекта в период осмотра | Необходимый объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фундамент | удовлетворит |  |  |  |  |
| Цоколь | удовлетворит | Трещины, отслоение оштукатуренных поверхностей | текущий | кв.м. | 20 |
| Стены наружные | удовлетворит |  |  |  |  |
| Стены внутренние | удовлетворит |  |  |  |  |
| Фасад | удовлетворит |  |  |  |  |
| Балконы и карнизы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Водосточные трубы | удовлетворит | Ремонт и восстановление водосточных труб |  | шт. | 4 |
| Внутренний водосток | - |  |  |  |  |
| Перекрытия | удовлетворит |  |  |  |  |
| Полы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Перегородки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Крыша |  | физ. износ | Кап. Ремонт Текущий ремонт (ремонт пелены) | кв.м. | 870 20 |
| Окна | хорошее |  | Проф. техобслуживание | шт. | 16 |
| Двери | удовлетворит |  | Окрашивание | Шт. | 4 |
| Лестничные клетки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Отмостки | удовлетворит | физ. износ | Текущий ремонт | кв.м. | 200 |
| Система отопления | удовлетворит Прибор учета тепловой энергии | физ. износ | Текущий ремонт Модернизация | шт. | По заявкам (По решению собственников) 1 |
| Система горячего водоснабжения | - |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения | удовлетворит | физ. износ | Частичная замена участка труб 32 мм | м | 9 |
| Групповые приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения | - | Установка коллективных (общедомовых приборов учета) | Модернизация | шт. | 2 |
| Система канализации | удовлетворит | физ. износ | Частичная замена участка труб 100 мм | м | 12 |
| Система электроснабжения и освещения | удовлетворит | физ. износ | Текущий ремонт | шт. | Профобслуживание сетей электроснабжения |
| Лифты |  |  |  |  |  |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |  |
| Мусорокамеры |  |  |  |  |  |
| Площадки для сбора мусора |  |  |  |  |  |
| Система дымоуд. | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 60 |
| Система вентиляции | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 120 |
| Водоповысительные и циркуляционные установки |  |  |  |  |  |
| Антенны на крыше |  |  |  |  |  |

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в текущем ремонте.

2.2 Здание требует капитального ремонта:

-  кровли;

-  инженерных сетей водоснабжения;

-  водоотведения;

-  установка общедомового прибора учета тепловой энергии.

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»_____________                                    Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»_____________________                          ___Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»________________                    _Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)