Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

А К Т

общего осмотра здания

г. Моздок                                                                                                                          21.01.2020 г.

Здание № 102   по ул. Кирова

Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки_1959 _

1.2 Материал стен_кирпич

1.3 Кол-во этажей_3-4_

1.4 Наличие: тех-го подполья ( этажа)__нет_

электрощитовая __есть

бойлера (водоповысительной устан.)_нет

теплового узла______нет____

1.5 Объем здания_6516_куб.м.

1.6 Общая площадь_2285,3 _кв.м.

1.7 Общая площадь квартир_1358,8 _кв.м.

1.8 Кол-во квартир___36_

1.9 Площадь нежилых помещений_211 _кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

| Часть зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефекта в период осмотра | Необходимый объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| фундамент | удовлетворит |  |  |  |  |
| цоколь | удовлетворит |  |  |  |  |
| Стены наружные | удовлетворит |  |  |  |  |
| Стены внутренние | удовлетворит |  |  |  |  |
| Фасад | удовлетворит |  |  |  |  |
| Балконы и карнизы | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт. |  |  |
| Водосточные трубы |  | Неорганизован-ный водоотвод |  |  |  |
| Внутренний водосток |  |  |  |  |  |
| Перекрытия | удовлетворит |  |  |  |  |
| Полы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Перегородки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Крыша | хорошее |  |  | кв.м. | 850 |
| Окна | удовлетворит | Профобслуживание окон ПВХ | текущий | шт | 9 |
| Двери | удовлетворит | Профобслуживание дверей подъездов | текущий | шт |  |
| Лестничные клетки | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт | подъезд | 3 |
| Отмостки и тротуары | удовлетворит | Ямы, разломы, трещины | Текущий | кв. м | 100 |
| Система отопления | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт | % | 100 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт | % | 100 |
| Групповые приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения | - |  |  |  |  |
| Система канализации | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт | % | 100 |
| Система электроснабжения и освещения | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт | % | 100 |
| Площадки для сбора мусора |  |  |  |  |  |
| Система дымоуд. | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 32 |
| Система вентиляции | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 64 |
| Водоповысительные и циркуляционные установки |  |  |  |  |  |
| Антенны на крыше |  |  |  |  |  |

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в неудовлетворительном состоянии, нуждается в текущем ремонте.

2.2 Здание требует капитального ремонта:

- внутридомовые инженерные сети водоснабжения;

- внутридомовые инженерные сети водоотведения;

- внутридомовые инженерные сети электроснабжения;

- внутридомовые инженерные сети теплоснабжения;

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)