Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

А К Т

общего осмотра здания

г. Моздок                                                                                                                          21.01.2020г.

Здание № 75   по ул. Орджоникидзе

Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки_1982_

1.2 Материал стен_кирпич

1.3 Кол-во этажей_5__

1.4 Наличие: тех-го подполья ( подвала) _есть_

электрощитовая ____есть_____

бойлера (водоповысительной устан.)_нет

теплового узла________есть___

1.5 Объем здания_15288 куб.м.

1.6 Общая площадь_4868,5_кв.м.

1.7 Общая площадь квартир_3639,4_кв.м.

1.8 Кол-во квартир___70_____

1.9 Площадь нежилых помещений_____кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

| Часть зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефекта в период осмотра | Необходимый объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Козырьки | хорошее | Очистка желобов и водостоков | текущий | м2 | 15 |
| Фундамент | удовлетворит |  |  |  |  |
| Цоколь | удовлетворит |  |  |  |  |
| Стены наружные | удовлетворит |  |  |  |  |
| Стены внутренние | удовлетворит |  |  |  |  |
| Фасад | удовлетворит |  |  |  |  |
| Балконы и карнизы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Водосточные трубы | удовлетворит |  | текущий | шт. | 2 |
| Внутренний водосток |  |  |  |  |  |
| Перекрытия | удовлетворит |  |  |  |  |
| Полы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Перегородки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Крыша | удовлетворит |  |  | м2 | 1400 |
| Окна | хорошее | Профобслуживание окон ПВХ | Текущий ремонт | шт. | 20 |
| Двери | удовлетворит | физ. износ | Текущий | шт | 8 |
| Лестничные клетки | хорошее |  |  | подъезд | 5 |
| Отмостки и тротуары | удовлетворит |  |  | м2 | 210 |
| Система отопления | удовлетворит | физ. износ | Текущ. Проф обслуживание |  | По заявкам |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения | удовлетворит | физ. износ | Проф обслуживание | % | 50 |
| Групповые приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Система канализации | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт Проф обслуживание | % | 100 |
| Система электроснабжения и освещения | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт Проф обслуживание | % | 100 |
| Площадки для сбора мусора |  |  |  |  |  |
| Система дымоуд. | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 70 |
| Система вентиляции | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 140 |
| Водоповысительные и циркуляционные установки |  |  |  |  |  |
| Антенны на крыше |  |  |  |  |  |

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в текущем ремонте.

2.2 Здание требует капитального ремонта внутридомовых сетей теплоснабжения, электроснабжения, электроснабжения.

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)