Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

А К Т

общего осмотра здания

г. Моздок                                                                                                                          22.01.2020 г.

Здание № 90   по ул. Орджоникидзе

Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки_1964__

1.2 Материал стен_кирпич

1.3 Кол-во этажей_4__

1.4 Наличие: тех-го подполья ( подвала) _есть_

электрощитовая ____есть_____

бойлера (водоповысительной устан.)_нет

теплового узла________нет__

1.5 Объем здания_3875_куб.м.

1.6 Общая площадь_1482,5_кв.м.

1.7 Общая площадь квартир_1037,4___кв.м.

1.8 Кол-во квартир__24___

1.9 Площадь нежилых помещений__-__кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

| Часть зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефекта в период осмотра | Необходимый объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фундамент | удовлетворит | физ. износ трещины |  | % | 50 |
| Спуски в подвал | удовлетворит | физ. износ трещины | Капитальный ремонт | Шт. | 3 |
| Стены наружные | удовлетворит | физ. износ осадочные трещины |  | % | 50 |
| Стены внутренние | удовлетворит | физ. износ осадочные трещины |  | % | 50 |
| Фасад | удовлетворит | Выкрашивание отдельных кирпичей | Кап.ремонт | % | 40 |
| Балконы и карнизы | удовлетворит | физ. износ |  | % | 50 |
| Водосточные трубы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Перекрытия | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт | % | 40 |
| Полы | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт | % | 40 |
| Перегородки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Крыша |  | физ. износ протечки и просветы | Кап.ремонт | м2 | 460 |
| Окна | удовлетворит | Оштукатуривание откосов подъездных окон мкд с фасадной стороны | Текущий ремонт | м2 | 9 |
| Двери | удовлетворит |  |  |  |  |
| Лестничные клетки | хорошее |  |  |  |  |
| Отмостки и тротуары | удовлетворит |  |  |  |  |
| Система отопления | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт проф обслуживание | % | 40 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт проф обслуживание | % | 40 |
| Групповые приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения | - |  |  |  |  |
| Система канализации | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт проф обслуживание | % | 100 |
| Система электроснабжения и освещения | удовлетворит | физ. износ | Кап.ремонт проф обслуживание | % | 100 |
| Площадки для сбора мусора |  |  |  |  |  |
| Система дымоуд. | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 24 |
| Система вентиляции | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 48 |
| Водоповысительные и циркуляционные установки |  |  |  |  |  |
| Антенны на крыше |  |  |  |  |  |
| Детская игровая площадка |  | Установка комплексной детской площадки | модернизация | Шт. | 1 |

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в неудовлетворительном состоянии, нуждается в текущем ремонте.

2.2 Здание требует капитального ремонта.

3. Предварительная стоимость всех дополнительных работ составляет: 154000 руб. ( без учета стоимости работ по капитальному ремонту кровли)

Стоимость работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома включена в минимальный перечень работ, определенный на 2020 г.

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)